## Slide 1: Carga e Descarga de um Condensador
Autores:
Pedro Pereira – 1211131
Alexandre Geração - 1211151
Tiago Oliveira – 1211128
José Gouveia - 1211089
Licenciatura em Engenharia Informática
FSIAP-2022/2023
Turma : 2DJ
Grupo: B

## Slide 2: Introdução e Objetivos
O seguinte trabalho tem como objetivo:
Identificação dos regimes de funcionamento de um condensador
Regime permanente e transitório
Analisar o processo de carga e descarga de um condensador em corrente contínua

## Slide 3: Material Necessário
1 multímetro
1 fonte de alimentação
1 placa de montagem
Conjunto de resistências
1 condensador
Fios de ligação
Um cronometro

## Slide 4: Procedimento e Dados Experimentais

## Slide 5: Procedimento e Dados Experimentais
Implemente o circuito esquematizado na figura seguinte

## Slide 6: Procedimento e Dados Experimentais
1 – Ligue a fonte de alimentação e meça a tensão da fonte (E), utilizando para isso o multímetro digital, apto a medir tensões contínuas.
Valor Suposto (V) | Valor Obtido (V)
6.0 | 6.7

## Slide 7: Procedimento e Dados Experimentais
2 – Meça a resistências R1 com o multímetro digital, apto a medir resistências. Não esquecer que para medir resistências deverá desligá-las previamente do circuito.
Valor Suposto (MΩ) | Valor Obtido (MΩ)
10.0 | 10.07

## Slide 8: Procedimento e Dados Experimentais
3 – Meça o condensador C com o multímetro digital, apto a medir capacidades.

## Slide 9: Procedimento e Dados Experimentais
4 – Depois de implementado o circuito da Figura 5, prepare-se para ler a tensão aos terminais do condensador e o tempo que este demora a carregar.

## Slide 10: Procedimento e Dados Experimentais
5 – Faça a ligação elétrica entre os pontos A e B. Nesse instante leia o valor da tensão aos terminais do condensador, indicado pelo voltímetro (VC).

## Slide 11: Procedimento e Dados Experimentais
6 – De 5 s em 5 s anote o valor da tensão indicado pelo voltímetro, até que o valor estabilize ( VC = Vmax ). A partir desse instante o condensador estará carregado.
Tempo (s) | Tensão (V)
0 | 0.0004
5 | 1.142
10 | 1.839
15 | 2.210
20 | 2.46
25 | 2.63
30 | 2.72
35 | 2.78
Tempo (s) | Tensão (V)
40 | 2.82
45 | 2.83
50 | 2.85
55 | 2.86
60 | 2.86
65 | 2.86
70 | 2.86

## Slide 12: Procedimento e Dados Experimentais
7 – Para realizar o estudo da descarga de um condensador, monte o circuito da seguinte, Figura 6. ATENÇÃO: R1 está agora em paralelo com o condensador.

## Slide 13: Procedimento e Dados Experimentais
8 – Ligue o ponta A e B. Espere até que o voltímetro estabilize, tensão máxima (Vmax).

## Slide 14: Procedimento e Dados Experimentais
9 – Desfaça a ligação elétrica entre os pontos A e B. Neste instante, leia o valor indicado pelo voltímetro digital (VC (t=0)).

## Slide 15: Procedimento e Dados Experimentais
10 – De 5 s em 5 s anote o valor de tensão indicado pelo voltímetro, até que o condensador descarregue completamente (VC = 0)
Tempo (s) | Tensão (V)
0 | 6.06
5 | 4.06
10 | 2.34
15 | 1.493
20 | 0.962
25 | 0.631
30 | 0.397
35 | 0.259
Tempo (s) | Tensão (V)
40 | 0.1509
45 | 0.133
50 | 0.1052
55 | 0.0848
60 | 0.0673
65 | 0.0572
70 | 0.0489
75 | 0.0404
Tempo (s) | Tensão (V)
80 | 0.0335
85 | 0.0296
90 | 0.0251
95 | 0.0221
100 | 0.0198
105 | 0.0185
110 | 0.0165
115 | 0.0156

## Slide 16: Procedimento e Dados Experimentais
10 – De 5 s em 5 s anote o valor de tensão indicado pelo voltímetro, até que o condensador descarregue completamente (VC = 0)
Tempo (s) | Tensão (V)
120 | 0.0145
125 | 0.0137
130 | 0.0129
135 | 0.0124
140 | 0.0118
145 | 0.0115
150 | 0.0107
155 | 0.0099
Tempo (s) | Tensão (V)
160 | 0.0094
165 | 0.0086
170 | 0.0080
175 | 0.0076
180 | 0.0071
185 | 0.0065
190 | 0.0062
195 | 0.0058

## Slide 17: Procedimento e Dados Experimentais
10 – De 5 s em 5 s anote o valor de tensão indicado pelo voltímetro, até que o condensador descarregue completamente (VC = 0)
Tempo (s) | Tensão (V)
240 | 0.0041
Tempo (s) | Tensão (V)
200 | 0.0055
205 | 0.0050
210 | 0.0046
215 | 0.0044
220 | 0.0043
225 | 0.0042
230 | 0.0041
235 | 0.0041

## Slide 18: Procedimento e Dados Experimentais
11 – Altere o circuito de descarga do condensador para R1 = 5 MΩ. (tem por base duas resistências de 10 M Ω). Para esta nova situação, tome nota das medições da tensão VC, na forma de uma nova tabela, equivalente à anterior.
Tempo (s) | Tensão (V)
0 | 5.97
5 | 3.19
10 | 1.487
15 | 0.738
20 | 0.388
25 | 0.198
30 | 0.1145
35 | 0.0789
Tempo (s) | Tensão (V)
40 | 0.0529
45 | 0.0364
50 | 0.0251
55 | 0.0198
60 | 0.0156
65 | 0.0128
70 | 0.0109
75 | 0.0096

## Slide 19: Procedimento e Dados Experimentais
11 – Altere o circuito de descarga do condensador para R1 = 5 MΩ. (tem por base duas resistências de 10 M Ω). Para esta nova situação, tome nota das medições da tensão VC, na forma de uma nova tabela, equivalente à anterior.
Tempo (s) | Tensão (V)
120 | 0.0065
Tempo (s) | Tensão (V)
80 | 0.0087
85 | 0.0081
90 | 0.0078
95 | 0.0074
100 | 0.0071
105 | 0.0069
110 | 0.0067
115 | 0.0065

## Slide 20: Análise e Tratamento dos Dados

## Slide 21: Na carga do condensador

## Slide 22: Análise e Tratamento dos Dados
12 – Qual o valor previsível (ou teórico) de queda de tensão nos terminais do condensador após a carga?
O valor teórico expectável da queda de tensão nos terminais do condensador após a carga seria de 6V.
Valor idêntico ao da fonte.

## Slide 23: Análise e Tratamento dos Dados
13 – Represente graficamente os dados experimentais de Vc em função do tempo, obtidos no ponto 6, com R1=10 MΩ. Faça o ajuste aos dados representados, e apresente a equação da curva que melhor se ajuste aos valores experimentais, assim como o seu coeficiente de correlação.

## Slide 24: Análise e Tratamento dos Dados
Chart: Curva de Carga do Condensador
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70
 | 0.0004 | 1.142 | 1.839 | 2.21 | 2.46 | 2.63 | 2.72 | 2.78 | 2.82 | 2.83 | 2.85 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86

## Slide 25: Análise e Tratamento dos Dados
)

## Slide 26: Análise e Tratamento dos Dados
Y
a
x
b
Y=ax+b

## Slide 27: Análise e Tratamento dos Dados
Chart: Tempo (S)
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
VV | 1.0985 | 0.6195 | 0.14928 | -0.23572 | -0.61619 | -0.99425 | -1.273 | -1.5141 | -1.7148 | -1.772 | -1.8971 | -1.9661

## Slide 28: Análise e Tratamento dos Dados
14 – Da equação obtida determine a constante de tempo, e através de leitura no gráfico, qual a constante de tempo na carga do condensador, tal como pode observar na figura 2?

## Slide 29: Análise e Tratamento dos Dados
14 – Da equação obtida determine a constante de tempo, e através de leitura no gráfico, qual a constante de tempo na carga do condensador, tal como pode observar na figura 2?

## Slide 30: Análise e Tratamento dos Dados
15 – Qual é a duração previsível da carga do condensador?
 

## Slide 31: Na descarga do condensador

## Slide 32: Análise e Tratamento dos Dados
16 – Represente graficamente os dados experimentais obtidos no ponto 10, de Vc em função do tempo, dos dados para R1 = 10 MΩ. Faça o ajuste aos dados representados, e apresente a equação da curva que melhor se ajuste aos valores experimentais, assim como o seu coeficiente de correlação.

## Slide 33: Análise e Tratamento dos Dados
Chart: Curva de descarga do condensador
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240
Tensão (V) | 6.06 | 4.06 | 2.34 | 1.493 | 0.962 | 0.631 | 0.397 | 0.259 | 0.1509 | 0.133 | 0.1052 | 0.0848 | 0.0673 | 0.0572 | 0.0489 | 0.0404 | 0.0335 | 0.0296 | 0.0251 | 0.0221 | 0.0198 | 0.0185 | 0.0165 | 0.0156 | 0.0145 | 0.0137 | 0.0129 | 0.0124 | 0.0118 | 0.0115 | 0.0107 | 0.0099 | 0.0094 | 0.0086 | 0.008 | 0.0076 | 0.0071 | 0.0065 | 0.0062 | 0.0058 | 0.0055 | 0.005 | 0.0046 | 0.0044 | 0.0043 | 0.0042 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041

## Slide 34: Análise e Tratamento dos Dados

## Slide 35: Análise e Tratamento dos Dados
Y
a
x
b
Y=ax+b

## Slide 36: Análise e Tratamento dos Dados
Chart: Tempo (S)
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170
 | 1.8017 | 1.4012 | 0.85015 | 0.40079 | -0.038741 | -0.46045 | -0.92382 | -1.3509 | -1.8911 | -2.0174 | -2.2519 | -2.4675 | -2.6986 | -2.8612 | -3.018 | -3.2089 | -3.3962 | -3.52 | -3.6849 | -3.8122 | -3.9221 | -3.99 | -4.1044 | -4.1605 | -4.2336 | -4.2904 | -4.3505 | -4.3901 | -4.4397 | -4.4654 | -4.5375 | -4.6152 | -4.667 | -4.756 | -4.8283

## Slide 37: Análise e Tratamento dos Dados
17 – Da equação obtida determine a constante de tempo para este circuito.

## Slide 38: Análise e Tratamento dos Dados
18 – Estime a constante de tempo na descarga do condensador, obtida pela representação gráfica anterior (no ponto 16), como se pode observar na figura 4.

## Slide 39: Análise e Tratamento dos Dados
19 – Junte ao gráfico criado no ponto 16, os dados obtidos no ponto 11, quando R1 = 5 MΩ. Faça o ajuste aos dados representados desta nova curva e apresente a equação da curva que melhor se ajuste a estes valores experimentais, assim como o seu coeficiente de correlação.

## Slide 40: Análise e Tratamento dos Dados
Chart: Tempo (S)
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240
Tensão Descarga 10M (V) | 6.06 | 4.06 | 2.34 | 1.493 | 0.962 | 0.631 | 0.397 | 0.259 | 0.1509 | 0.133 | 0.1052 | 0.0848 | 0.0673 | 0.0572 | 0.0489 | 0.0404 | 0.0335 | 0.0296 | 0.0251 | 0.0221 | 0.0198 | 0.0185 | 0.0165 | 0.0156 | 0.0145 | 0.0137 | 0.0129 | 0.0124 | 0.0118 | 0.0115 | 0.0107 | 0.0099 | 0.0094 | 0.0086 | 0.008 | 0.0076 | 0.0071 | 0.0065 | 0.0062 | 0.0058 | 0.0055 | 0.005 | 0.0046 | 0.0044 | 0.0043 | 0.0042 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041
Tensão Descarga 5M (V) | 5.97 | 3.9 | 1.487 | 0.738 | 0.388 | 0.198 | 0.1145 | 0.0789 | 0.0529 | 0.0364 | 0.0251 | 0.0198 | 0.0156 | 0.0128 | 0.0109 | 0.0096 | 0.0087 | 0.0081 | 0.0078 | 0.0074 | 0.0071 | 0.0069 | 0.0067 | 0.0065 | 0.0065

## Slide 41: Análise e Tratamento dos Dados

## Slide 42: Análise e Tratamento dos Dados
Y
a
x
b
Y=ax+b

## Slide 43: Análise e Tratamento dos Dados
Chart: Tempo (S)
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120
vv | 1.7867 | 1.16 | 0.39676 | -0.30381 | -0.94675 | -1.6195 | -2.1672 | -2.5396 | -2.9394 | -3.3132 | -3.6849 | -3.9221 | -4.1605 | -4.3583 | -4.519 | -4.646 | -4.7444 | -4.8159 | -4.8536 | -4.9063 | -4.9477 | -4.9762 | -5.0056 | -5.036 | -5.036

## Slide 44: Análise e Tratamento dos Dados
20 – Da equação obtida nesta nova representação gráfica, determine a constante de tempo de descarga para este circuito.

## Slide 45: Análise e Tratamento dos Dados
21 – Estime a constante de tempo de descarga do condensador, nesta nova representação gráfica, como se pode observar na figura 4.

## Slide 46: Questões

## Slide 47: Questões
Qual o valor previsível de queda de tensão nos terminais do condensador no início da descarga? De notar que a resistência de descarga não é apenas R1, mas o paralelo de R1 com Ri, considerando-se assim o efeito de carga do voltímetro.
O valor da queda de tensão nos terminais do condensador no início da descarga (t=0) dependerá do quanto o condensador foi carregado anteriormente, isto é, como a fonte utilizada para carregar o condensador foi de 6 Volts e foi feita a sua carga total então a sua queda de tensão será a igual à tensão máxima da carga, sendo 6 Volts.

## Slide 48: Questões
Compare os valores das constantes de tempo obtidas na descarga do condensador nas duas situações experimentais quando R1 = 10 MΩ e R1 = 5 MΩ, obtidas pelas equações das representações e através da leitura nos gráficos construídos. E compare com a situação ideal calculada (os valores teóricos). Comente as diferenças obtidas entre as constantes de tempo das diferentes situações.

## Slide 49: Questões
Para R=10MΩ o valor teórico da descarga seria:
 
O valor obtido pela equação é de
O valor obtido pela leitura no gráfico é de
Para R=5MΩ o valor teórico da descarga seria:
 
O valor obtido pela equação é de
O valor obtido pela leitura no gráfico é de

## Slide 50: Questões
Ao diminuir o valor de uma resistência para a metade, o expectável seria que a constante temporal também diminuísse pela metade de 22s para 11s. Daí ser expectável a razão entre os valores obtidos ser o mais aproximado de 50%
A razão dos valores obtidos pela equação é
A razão dos valores obtidos pela leitura do gráfico é

## Slide 51: Questões
Portanto podemos concluir que que os valor obtidos estão de certa forma longe do esperado (50%).
Estes erros devem-se a possíveis erros durante a medição dos dados e outro aspeto a salientar é o uso do multímetro em diferentes escalas para as varias medições o que pode promover erros de precisão de leitura dos resultados.

## Slide 52: Conclusão

## Slide 53: Conclusão
Apesar de os resultados serem um pouco diferente do expectável o grupo conclui que consegui cumprir os objetivos propostos sem grandes contratempos.
Salientamos ainda o fator de dificuldade na leitura exata dos segundos como um fator que afetou a precisão dos resultados para além da dificuldade configurar a fonte de alimentação de forma exata e também na leitura dos dados através do multímetro digital.